## Slide 1: Planificación del trabajo final del curso “Gestión de proyectos de ingeniería”
“Detección de lesiones óseas por medio de bioimpedancia: pruebas clínicas y portabilidad”
Autor y director: Ing. Antonio H. Dell’Osa
Proyectos de investigación y desarrollo de la UNTDF: Convocatoria 2019-2021
15 de agosto de 2020

## Slide 2
Introducción
Primer diagnóstico en zonas remotas, extremas o aisladas
Notes: Tres escenarios posibles:
- Atención primaria en zonas urbanas
- Primer diagnóstico en zonas remotas, extremas o aisladas
-

## Slide 3
Introducción
Resonancia Magnética Nuclear
Radiografía por Rayos X
Ecografía por ultrasonido
Tomografía axial computarizada
Notes: Los métodos actuales tienen desventajas comunes:
No son portátiles (salvo US pero no se usa para óseo)
Emite energías ionizantes (no son inocuos)
Requieren de grandes instalaciones (edilicias, aislamientos, energía de media tensión, etc).

## Slide 4
Introducción

## Slide 5
Interesados
Cliente:
Secretario de Ciencia y Tecnología UNTDF
Responsable:
Antonio Dell’Osa
Colaboradores:
Ing. Mailing
Lic. Silva
Dr. Masner
Equipo:
Lic. Prisching
Dr. González Dondo
Grupo INTERDISCIPLICARIO E INTERINSTITUCIONAL
Médico – Kinesiólogo – Ing. Electrónicos – Ing. Biomédico - Informático

## Slide 6
No invasivo
Inocuo
In-situ
Ventajoso para el medio ambiente
Ventajoso para el ámbito hospitalario
Propósito
Notes: El propósito de este proyecto es el desarrollo de un prototipo calibrado y funcional de un bioimpedanciómetro para el uso específico de detección de fracturas de huesos largos en extremidades; brindando la posibilidad de un diagnóstico in-situ, no invasivo e inocuo para el paciente.

## Slide 7
Desarrollo de un prototipo funcional (AD5933 based-on)
Portátil (baterías y cargador)
Frecuencia de trabajo 5kHz-100kHz
Interfaz en dispositivo Smart-portátil con conexión inalámbrica
Gráficas XY de mediciones y escala de diagnóstico
Electrodos aplicables para seres humanos
Alcance

## Slide 8
Normativa: IRAM 4220-1 y declaración de Helsinki.
Portabilidad
  Batería -> autonomía de 2 hrs.
  Dimensiones
  Disipación térmica.
  Interfaz en el dispositivo Smart.
Adquisición
  3 pares de electrodos seleccionables.
  Frecuencias: 5kHz a 100kHz
  Resolución de 10 Ohms
Interfaz Usuario
  Visualización de |Z| en dominio frecuencial y numérico
  Descarga de todos en formato .CSV
Requerimientos

## Slide 9
Activity on node
Notes: Verde: Gestión general
Rosa: Bateria y circuito regulador
Beige: Sistema basado en AD5933
Gris: Arquitectura de SW
Amarillo: Interfaz
Rojo: Protocolo y CI
Celeste: Mediciones

## Slide 10
Diagrama de Gantt
Notes: Se pueden realizar tareas en paralelo a partir que las tareas están distribuidas entre los distintos referentes de cada disciplina.

## Slide 11
Diagrama de Gantt
Notes: En este despliegue de tareas se puede observar que la mayor dependencia de tareas se dan en el desarrollo de sw, firmware, hardware y la integración de los mismo para las mediciones prueba.

## Slide 12
Gestión de riesgos
Proyecto biomédico en tiempos de PANDEMIA

## Slide 13
Gestión de calidad
Grupo de requerimientos | Verificación | Validación
Normativa | Medición e inspección | Certificaciones
Adquisición de datos | Mediciones e inspecciones | Demostraciones
Interfaz con el usuario | Inspección y análisis | Demostraciones
Portabilidad | Análisis, Inspección y Medición | Pruebas y demostraciones
asociados con
Acciones llevadas adelante con cada grupo de tareas de requerimientos
Notes: Mencionar Requerimiento concretos y detallar las acciones.

## Slide 14
GRACIAS
ahdellosa@untdf.edu.ar

## Slide 15
Preguntas y/o dudas